ООО «ТехАвто»

150003, Россия, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 2, оф. 21

тел./факс: (4852) 74-77-11, 67-05-05, 95-77-00

http://www.teh-avto.ru, e-mail: teh-avto@yandex.ru, ICQ: 7-585-777

ИНН  7606064703, КПП  760601001, р/с 40702810100000005364

в ОАО "ЯРСОЦБАНК" г. Ярославль, к/с 30101810300000000773

БИК 047888773, ОКПО 81920811

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТЕНД 626

Новая электронная компьютеризированная балансировка, предназначена для балансировки колес автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков с диаметром дисков до 23дюймов и весом до 65 кг. Балансировка оснащена микропроцессором (16 бит) с функцией самокалибровки и самодиагностики, а также новейшими программами, предназначенными для балансировки различных типов колес.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА

Стенд легок и удобен в работе благодаря электронной панели контроля и имеющимся программам.

После введения данных о колесе, на мониторе появляются стандартные программы, имеющиеся в памяти микропроцессора, что позволяет ускорить процесс работы. Диаметр и расстояние определяется автоматически после установки измерительного прибора на обод колеса.

Информация о колесе может заноситься в инчах или миллиметрах.

Большое количество оборотов в минуту (около 100) обеспечивает быстрый цикл работы (примерно 7 секунд для колеса среднего размера), а также позволяет продлить срок службы деталей и избежать энергетических потерь.

РАБОТА СТЕНДА

Быстрое определение необходимого положения груза происходит благодаря red LEDs, который показывает насколько правильно выбрано то место на ободе, куда необходимо закрепить груз.

Кнопка СТОП позволяет зафиксировать колесо в нужной позиции, для более точного закрепления груза на ободе колеса.

Выбрав программы для балансировки колес с легкоплавкими дисками, необходимо использовать измерительный инструмент с прикрепленным грузиком для более быстрого и эффективного результата.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ

S 626 предоставляет возможность выбора следующих программы с дисплея для балансировки колеса в зависимости от его характеристик:

- STD Для стандартной динамической балансировки колес

- ST Для однофазной статической балансировки колес

- ALU Пять различных программ для балансировки колес с легкоплавкими дисками

- ALU 1P ALU 2P Для лучшей балансировки нестандартных колес с легкоплавкими дисками

- DM Динамическая балансировка колес мотоцикла

- ALU moto Для балансировки колес мотоцикла с легкоплавкимими дисками

- OPT Для наилучшей балансировки колеса или обода

Self - calibration Для быстрой и наилучшей балансировки стандартных колес

АКСЕССУАРЫ:

К балансировочному стенду предлагается широкий спектр аксессуаров, позволяющих работать быстро, качественно и безопасно:

- GHIP Позволяет пневматически закрепить колесо

- AUMO/FW, AUMO3, AUMO/QUICK и различные виды аксессуаров позволяют надежно закрепить колесо мотоцикла

- Кожух защищает оператора от грязи и камней

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

RAC Кронциркуль, измеряющий ширину обода

CHE 10 Ключ

CHE 5 Ключ

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

AFR Набор конусов

FBC Набор конусов

FRU Универсальная гайка

PB Щипцы

RF Измерительный прибор

AUMO3 Адапторы для балансировки колес мотоцикла

GHIP Пневматическая гайка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Однофазная подача энергии | 110/220/240В. 50/60Гц |
| --- | --- |
| Энергия | 250Вт |
| Максимальная ширина колеса | 540 мм (21дюйм) |
| Максимальный диаметр колеса | 940 мм (37 дюймов) |
| Ширина диска | 1.5 - 20 дюймов |
| Максимальный диаметр диска | 23 дюйма |
| Balance accuracy | 1гр |
| Время вращения | 7 сек. |
| Максимальный вес колеса | 65кг |
| Вес со стандартными аксессуарами | 110кг |