ООО «ТехАвто»

150003, Россия, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 2, оф. 21

тел./факс: (4852) 74-77-11, 67-05-05, 95-77-00

http://www.teh-avto.ru, e-mail: teh-avto@yandex.ru, ICQ: 7-585-777

ИНН  7606064703, КПП  760601001, р/с 40702810100000005364

в ОАО "ЯРСОЦБАНК" г. Ярославль, к/с 30101810300000000773

БИК 047888773, ОКПО 81920811

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТЕНД S 646

Новая компьютеризированная балансировка, оснащенная 14 дюймовым цветным монитором, микропроцессорной схемой с функцией самодиагностики и самокалибровки предназначена для балансировки колес автомобилей, мотоциклов и грузовиков с диаметром обода 23 дюйма и весом до 65 кг.

На мониторе имеется кнопка HELP, позволяющая при необходимости получить дополнительную информацию на каждом этапе работы.

Высокие технические характеристики, качественная графика, современный дизайн позволяют использовать данный стенд для профессиональной высококачественной балансировки колес.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА

Информация о колесе может вноситься в инчах или миллиметрах.

Большое количество оборотов в минуту (около 100) обеспечивает быстрый цикл работы (примерно 7 секунд для колеса среднего размера), а также позволяет продлить срок службы деталей и избежать энергетических потерь.

В соответствии с выбранной программой специальное графическое изображение на мониторе показывает место на ободе колеса, куда необходимо установить противовес.

РАБОТА СТЕНДА

Выбрав программы для балансировки колес с легкоплавкимими дисками, используется измерительный инструмент с прикрепленным грузиком для более быстрого и эффективного результата. Кнопка СТОП позволяет зафиксировать колесо в нужной позиции, для более точного закрепления груза на ободе колеса.

Дисбаланс может выражаться в граммах ( х1 или х5) и в унциях.

При необходимости получения дополнительной информации о каждом этапе работы можно воспользоваться кнопкой HELP.

Программы переведены на 13 языков, любой из них может быть выбран по желанию оператора.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ

S 626 предоставляет возможность выбора следующих программы с дисплея для балансировки колеса в зависимости от его характеристик:

STD Для стандартной динамической балансировки колес

ST Для однофазной статической балансировки колес

ALU Пять различных программ для балансировки колес с легкоплавкими дисками

ALU 1P ALU 2P Для лучшей балансировки нестандартных колес с легкоплавкими дисками

DM Динамическая балансировка колес мотоцикла

ALU moto Для балансировки колес мотоцикла с легкоплавкими дисками

OPT Для наилучшей балансировки колеса или обода

Self - calibration Для быстрой и наилучшей балансировки стандартных колес

АКСЕССУАРЫ:

С точки зрения удобства в обращении балансировочный стенд S 646 продуман до мельчайшей детали: специальная наклонная конфигурация стенда и поддон для грузов из полиуретана создают комфорт и легкость в работе.

К балансировочному стенду предлагается широкий спектр аксессуаров, позволяющих работать быстро, качественно и безопасно:

- GHIP Позволяет пневматически закрепить колесо

- AUMO/FW, AUMO3, AUMO/QUICK и различные виды аксессуаров позволяют надежно закрепить колесо мотоцикла

- Кожух защищает оператора от грязи и камней

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

RAC Кронциркуль, измеряющий ширину обода

CHE 10 Ключ

CHE 5 Ключ

АКСЕССУАРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

AFR Набор конусов

FBC Набор конусов

FRU Универсальная гайка

PB Щипцы

RF Измерительный прибор

AUMO3 Адапторы для балансировки колес мотоцикла

GHIP Пневматическая гайка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Однофазная подача энергии | 110/220/240В. 50/60Гц |
| --- | --- |
| Энергия | 350Вт |
| Максимальная ширина колеса | 540 мм (21дюйм) |
| Максимальный диаметр колеса | 940 мм (37 дюймов) |
| Ширина диска | 1.5 - 20 дюймов |
| Максимальный диаметр диска | 23 дюйма |
| Balance accuracy | 1гр |
| Время вращения | 7 сек. |
| Максимальный вес колеса | 65кг |
| Вес со стандартными аксессуарами | 140кг |
| Версия S 646А оснащена дополнительным измерительным прибором, позволяющим запомнить размеры колеса при его касании последнего. |