ООО «ТехАвто»

150003, Россия, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 2, оф. 21

тел./факс: (4852) 74-77-11, 67-05-05, 95-77-00

http://www.teh-avto.ru, e-mail: teh-avto@yandex.ru, ICQ: 7-585-777

ИНН  7606064703, КПП  760601001, р/с 40702810100000005364

в ОАО "ЯРСОЦБАНК" г. Ярославль, к/с 30101810300000000773

БИК 047888773, ОКПО 81920811

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТЕНД S 616

Компьютеризированная балансировка предназначена для балансировки колес мотоциклов, легковых автомобилей и легких грузовиков с максимальным диаметром обода 23 дюйма и весом колеса до 65 кг.

Благодаря новейшему программному обеспечению, современному дизайну, продуманному до последней детали и прочности конструкции, балансировочный стенд легок, удобен и надежен в работе.

РАБОТА СТЕНДА

Данные о колесе могут заноситься на дисплей в инчах или в миллиметрах. Одновременно с внесением данных о колесе, на дисплее отображаются программы балансировки, градус вращения и вес грузиков, необходимых для балансировки колеса.

Остановка и вращение колеса контролируется при помощи педали.

Выбрав программы для балансировки колес с легкоплавкими дисками, необходимо использовать измерительный инструмент с прикрепленным грузиком для более быстрого и эффективного результата.

Высокая скорость вращения колеса при балансировке позволяет продлить срок службы деталей и обеспечивает надежность и точность работы.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ

S 616 предоставляет возможность выбора следующих программы с дисплея для балансировки колеса в зависимости от его характеристик:

- Стандартная

- Статическая Для одноуровневой балансировки

- ALU Пять различных программ для балансировки колес с ободами из сплавов

- ALU P Две программы с новым программным обеспечением и грузиком, закрепленном на измерительном инструменте, что позволяет производить балансировку нестандартных колес

- Dynamic moto Двухуровневая балансировка колес мотоцикла ALU moto Балансировка колес мотоцикла с ободами из сплавов

- OPT Для наилучшей балансировки обода или колеса

Self - calibration Для балансировки любых стандартных колес

ДИЗАЙН СТЕНДА

Наклонная позиция стенда, специальные приспособления для груза и аксессуаров обеспечивают удобство в работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальный диаметр обода | 23дюйма |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр колеса | 900 мм |
| Ширина обода | 1.5 - 20 дюймов |
| Максимальный вес колеса | 65 кг |
| Точность балансировки | 1гр |
| Однофазная подача энергии | 110-220-240В 50-60Гц |
| Вес без аксессуаров | 85кг |