ООО «ТехАвто»

150003, Россия, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 2, оф. 21

тел./факс: (4852) 74-77-11, 67-05-05, 95-77-00

http://www.teh-avto.ru, e-mail: teh-avto@yandex.ru, ICQ: 7-585-777

ИНН  7606064703, КПП  760601001, р/с 40702810100000005364

в ОАО "ЯРСОЦБАНК" г. Ярославль, к/с 30101810300000000773

БИК 047888773, ОКПО 81920811

# СТАНОК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ

# МОДЕЛЬ

# СБМП-200

# 1.Описание и работа

## 1.1.Назначение изделия

1.1.1 Станок балансировочный модели СБМП-200 – станок - предназначен для балансировки колёс грузовых автомобилей (грузовых колес), автобусов и колес легковых автомобилей (легковых колес) диаметром до 24 дюймов. Станок оснащен пневматическим лифтом для подъема тяжелых колес. Встроенный интеллектуальный привод осуществляет:

- измерительный цикл (раскрутка/вращение/торможение);

- автоматическое распознавание колеса (легковое/грузовое);

- поворот к месту установки груза.

Встроенная электронная линейка обеспечивает автоматический ввод двух параметров: вылета и диаметра.

1.1.2 Балансировка колёс осуществляется одновременным измерением для обеих плоскостей коррекции с последующим указанием мест установки и масс корректирующих грузов.

1.2 Технические характеристики

| Пункт | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Тип станка | Стационарный |
| 1.2.3 | Масса устанавливаемых колес, кг | 10÷200 |
| 1.2.4 | Наибольший наружный диаметр балансируемых колес, мм… | 1200 |
| 1.2.5 | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений дисбаланса, г*мм, - колес легковых автомобилей - колес грузовых автомобилей | 1080 4200 |
|  | диапазон измерений дисбаланса, г*мм - колес легковых автомобилей - колес грузовых автомобилей | 0…31000 0…90000 |
| 1.2.11 | продолжительность измерительного цикла, с, не более - колес легковых автомобилей - колес грузовых автомобилей | 12 50 |
| 1.2.12 | Питание | от сети переменного тока напряжением (220) В, частотой (50±1) Гц |
| 1.2.13 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 350 |
| 1.2.14 | Масса станка, кг, не более | 225 |
| 1.2.15 | Габаритные размеры мм, не более |  |
|  | длина | 1760 |
|  | ширина | 870 |
|  | высота | 1370 |
| 1.2.16 | Средний полный срок службы, лет, не менее | 8 |
| 1.2.17 | Средняя наработка на отказ, час, не менее | 1250 |
| 1.2.18 | Частота вращения балансируемого колеса при измерениях, об/мин - колес легковых автомобилей - колес грузовых автомобилей | 165 100 |

## 1.3 Комплектность

Состав станка приведен в таблице 1.1

# Таблица 1.1

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Станок балансировочный «Мастер» модель СБМП-200 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | СБМП-200.000.00 РЭ |
|  | Методика поверки | 1 | СБМП.000.01 МП |
|  | Вал | 1 |  |
|  | Болт | 1 |  |
|  | Клещи для установки и снятия грузов | 1 |  |
|  | Кронциркуль | 1 |  |
|  | Шнур сетевой | 1 |  |
|  | Гайка | 1 |  |
|  | Упаковка станка | 1 |  |
|  | Адаптер 5 рычажный | 1 | для установки грузовых колес |
|  | Адаптер 4 рычажный | 1 |  |
|  | Кольцо упорное в сборе | 1 |  |
|  | Болт упорный в сборе | 5 |  |
|  | Упаковка | 1 |  |
| КОМПЛЕКТ №1 (по заказу) |
|  | Конус (68…111 | 1 | для установки легковых колес |
|  | Конус (62…82 | 1 |  |
|  | Конус (47…70 | 1 |  |
|  | Конус (97...170 с кольцом | 1 |  |
|  | Фланец в сборе | 1 |  |
|  | Гайка быстросъемная с кольцом и чашкой | 1 |  |
|  | Упаковка | 1 |  |
|  | Кожух в сборе | 1 | по заказу |
|  | Упаковка кожуха | 1 | по заказу |
|  | Клещи отжимные | 1 | по заказу |
|  | Контрольный ротор | 1 | по заказу |
|  | Контрольные грузы | 4 | по заказу |

5	6	 7	8	9

11	        12	       13	14

Рисунок 1.1 – Поставляемые принадлежности

КОМПЛЕКТ №1

16	    17	    18	   19	     20	       21

25

Рисунок 1.2 – Поставляемые по заказу принадлежности

В таблице 1.2 дан перечень автомобилей, колёса которых можно установить на фланец. Установка колеса на фланец имитирует закрепление колеса на ступице автомобиля и позволяет более точно сбалансировать колесо.

Таблица 1.2

| Марка автомобиля | Диаметр расположения болтов, мм | Количество болтов, шт. |
| --- | --- | --- |
| УАЗ 31514, Волга 2410, Нива 2121 | 139,7 | 5 |
| Москвич 2140, 412 | 115 | 5 |
| Газель | 170 | 3 |
| Волга 3110 | 108 | 5 |

## 1.4 Устройство и работа

Станок представляет собой стационарную установку. Внешний вид станка представлен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Внешний вид станка.

1- корпус; 2 – приводной вал; 3 – электронная линейка; 4 – полки для хранения грузов; 5 – ячейка для хранения инструмента; 6 – панель управления; 7 – штыри для хранения конусов; 9 – пневматический лифт; 10 – рукоятка управления.

1.4.2 Станок состоит из корпуса (1), полок для для хранения грузов (4), ячейки для хранения инструмента (5). На лицевой поверхности корпуса расположена панель управления (6), на левой боковой поверхности корпуса размещены сетевой выключатель и разъем для подключения сетевого шнура. Балансируемое колесо закреплять на приводном валу (2). Измерение диаметра и расстояния до колеса производить встроенной электронной линейкой (3).

Управление приводом осуществлять клавишами, расположенными на панели управления (6).

Пневматический лифт предназначен для установки и снятия колес массой  до 200 кг на шпиндельный вал.

Подъемник состоит из направляющих, обеспечивающих перемещение в  горизонтальной плоскости, вилочного подхвата, корпуса и двух пневмоцилиндров,  управление которыми осуществляется пневмораспределителем на рукоятке  управления.

На корпусе станка размещена система подготовки воздуха, показанная на рисунке 2.3, имеющая в своем  составе:

- влагоотделитель с отстойником;

- маслораспылитель;

- регулятор давления, предназначенный для ограничения давления сжатого  воздуха в пневмосистеме;

- манометр для контроля сжатого воздуха в пневмосистеме.

# Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу балансировочного станка СБМП-200 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи станка, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

10.3 Предприятие-изготовитель рассматривает претензии по работе станка при наличии «Руководства по эксплуатации», печати продавца, а так же при наличии полной комплектации изделия. В случае утери «Руководства по эксплуатации», гарантийный ремонт вышедшего из строя станка не производится, и претензии не принимаются.

10.4 Предприятием ведется постоянная работа по повышению качества и надежности выпускаемых изделий. В связи с этим, предприятие оставляет за собой право в процессе производства вносить изменения в конструкцию и технологическую характеристику изделия, не ухудшающие качества изделия.

10.5 Предприятие производитель не несет ответственности за поломки, вызванные неправильной эксплуатацией станка.

# Text boxes

4