ООО «ТехАвто»

150003, Россия, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 2, оф. 21

тел./факс: (4852) 74-77-11, 67-05-05, 95-77-00

http://www.teh-avto.ru, e-mail: teh-avto@yandex.ru, ICQ: 7-585-777

ИНН  7606064703, КПП  760601001, р/с 40702810100000005364

в ОАО "ЯРСОЦБАНК" г. Ярославль, к/с 30101810300000000773

БИК 047888773, ОКПО 81920811

SMC-112.

Тестер для проверки герметичности системы охлаждения.

Укомплектован высокоточным манометром, диаметром 63 мм. Укомплектован высокоточным манометром, комплектом из 12 адаптеров и термометром. Адаптеры, входящие в комплект позволяют подключаться к различным системам охлаждения двигателей внутреннего сгорания.

Правила техники безопасности.

Всегда смотрите инструкции изготовителя автомобиля по обслуживанию или собственное руководство для выработки текущих процедур и параметров. Эти правила приводятся только в качестве руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что радиатор остыл, прежде чем открыть крышку.

- Держите инструменты в хорошем и чистом состоянии для обеспечения оптимальной и безопасной работы.

- Если тестер поврежден, не используйте его.

- Не носите часы, украшения или свободную одежду во время использования тестера.

- Во избежание вдыхания выхлопных газов всегда эксплуатируйте тестер и автомобили в хорошо проветриваемых помещениях.

- Не курите и не зажигайте спички во время эксплуатации тестера.

- Ведите учет всех используемых инструментов и деталей, не оставляйте их внутри двигателя или рядом с ним.

- Всегда держите каждую деталь в поставляемом переносном  контейнере, если она не используется.

Инструкция по эксплуатации

  - Снимите крышку с горловины радиатора. Убедитесь, что радиатор остыл, прежде чем открыть крышку.

  - Выберите правильный тип адаптера, соответствующий типу автомобиля и тестируемому радиатору.

  - Накрутите крышку адаптера на радиатор и проверьте, чтобы резиновая прокладка плотно прилегала.

  - Подключите тестер давления насоса к другому концу адаптера,  используя  быстроразъемную муфту на конце шланга тестера.

  - Подайте давление в насос, пока манометр покажет примерно 15 ~ 20фунтов/кв. дюйм (или 1 бар).

  - Проверьте датчик давления:

6.1 Если стрелка манометра остаётся неподвижной в течение нескольких минут, система находиться в хорошем рабочем состоянии.

6.2 Если стрелка падает, в системе происходит утечка давления.

6.2.1 Проверьте систему на наличие утечек воды. В случае их обнаружения незамедлительно проведите ремонт.

6.2.2 Проверьте состояние прокладки головки.

6.2.3 Повторно протестируйте отремонтированною систему на предмет хорошего рабочего состояния.

7. После тестирования давления отпустите кнопку, чтобы давление вышло из радиатора, пока стрелка манометра не укажет на ноль.

8. Открутите крышку адаптера и закрутите на место крышку горловины радиатора.

9. Перед хранением:

9.1 Несколько раз подайте давление на насос, чтобы выдавить остатки воды.

9.2 Залейте масло для пневматического оборудования в воздушное отверстие насоса, чтобы смазать поршень насоса.

Адаптеры, входящие в комплект

0: Датчик температуры

1: Тестер с датчиком для измерения давления в насосе

2: Адаптер для автомобилей концерна GM («Кадиллак»)

3: Адаптер для автомобилей «Мерседес», «Форд», GM («Бьюик»), «Джип»

4: Адаптер для автомобилей «Пежо», «Мицубиси», «Ниссан», «Мазда», «Субару», «Инфинити», «Гео», «Сузуки», «Исудзу», «Лексус»

5: Адаптер для автомобилей «Хонда», «Тойота», «Сузуки», «Мицубиси»

6: Адаптер для автомобилей «Опель», «Фольксваген» «БМВ 245», «Сааб», «Ягуар»

7: Адаптер для автомобилей «Вольво», «Сааб», «Ауди», «Ситроен», «Рено», «Фиат», «Пежо», «Альфа», «Джип»

8: Адаптер для нового «Фольксвагена»

9: Адаптер для автомобилей «Фольксваген Т4», новых «Ауди» 5-й и 6-й серии, «БМВ 345»

10: Адаптер для «БМВ»

11: Адаптер для автомобилей «Ауди», «Фольксваген»

12: Адаптер для автомобилей «Форд», «Интернешенл», GM, «Ровер»

13: адаптер для «Мерседес-Бенц»